## Slide 1: MICROCONTROLADORES
PRIMER PARCIAL
SESION
10
10.3 LCD

## Slide 2: Módulos LCD
Los módulos LCD constan de una pantalla de cristal líquido (pantalla LCD) y un microcontrolador que la gobierna.
MICROCONTROLADORES
SESION
10

## Slide 3
MICROCONTROLADORES
LCD: Power
SESION
10

## Slide 4: LCD: Características
Vienen en distintos tamaños. Por ejemplo, 2x16 (dos líneas por 16 caracteres), 2x20, 4x20, 4x40, etc.
El microcontrolador más utilizado en los módulos LCD es el modelo Hitachi 44780. Las pantallas LCD que usan el Hitachi 44780 o compatible son: LM054, LM016L, LM020L, LM041L, etc. Las pantallas que usan el Hitachi o compatible tienen de 8 a 80 caracteres por línea.
Cada caracter es de 5x7 ó 5x10 puntos (pixels).
Los caracteres son almacenados en la RAM del LCD, que se denomina DDRAM.
Posee un generador de caracteres que se denomina CGRAM de 64 bytes.
El controlador de la LCD tarda de 40 a 120 µs. en completar una escritura o lectura.
Mientras la LCD procesa instrucciones, presenta la bandera BF=1, en este caso el microcontrolador no podrá enviar nueva información al LCD
Pantalla de caracteres ASCII.
Desplazamiento de caracteres a la izquierda o derecha.
Movimiento de cursor y cambio de su aspecto.
Proporciona la dirección de la posición de cada carácter.
Por lo general memoria de 40 caracteres por línea de pantalla.
Conexión a un PIC usando un interfaz de 4 u 8 bits.
MICROCONTROLADORES
SESION
10

## Slide 5
LCD: Pines
SESION
10

## Slide 6: LCD: Posición de los caracteres en memoria DDRAM
La parte visible está a colores y la oculta en blanco y negro
MICROCONTROLADORES
SESION
10

## Slide 7: Comandos de la Pantalla LCD del HD44780
MICROCONTROLADORES
SESION
10

## Slide 8: Significado de los Símbolos
MICROCONTROLADORES
SESION
10

## Slide 9: Funciones LCD de MikroCPro
MICROCONTROLADORES
SESION
Lcd_Init
Lcd_Out
Lcd_Out_Cp
Lcd_Chr
Lcd_Chr_Cp
Lcd_Cmd
10