## Slide 1
Fábio Pereira Botelho
Mestrado em Redes e Sistemas Distribuídos CIN/UFPE 2004
botelho.fabio@hotmail.com
Notes: <number>

## Slide 2: Introdução
1 - <number>
Nossos objetivos:
 Obter contexto, terminologia, “sentimento” sobre redes
 Maior profundidade e detalhes serão vistos depois no curso
 Abordagem:
   Usar a Internet como exemplo
Visão geral:
Redes de Computadores X Sistemas Distribuídos
Topologias de Redes
LANs, MANs e WANs
O que é a Internet ?
 O que é um protocolo?
 Bordas da rede
 Núcleo da rede
 Rede de acesso e meio físico
 Estrutura de Internet/ISP
 Desempenho: perda, atraso
 Camadas de protocolo, modelos de serviços
 Modelagem de redes
Notes: <number>

## Slide 3
1 - <number>
  1.1 Redes de Computadores X Sistemas Distribuídos
  1.2 Topologias de Redes
  1.3 LANs, MANs e WANs
  1.4 O que é Internet?
   1.5 Borda da rede
   1.6 Núcleo da rede
   1.7 Acesso à rede e meio físico
   1.8 Estrutura da Internet e ISPs
   1.9 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes
   1.10 Camadas de protocolo, modelos de serviço
   1.11 História
Redes de computadores e a Internet
Notes: <number>

## Slide 4: Redes de Computadores X Sistemas Distribuídos
1 - <number>
Redes de Computadores são formadas por um conjunto de módulos processadores (MPs), interligados por um sistema de comunicação, capazes de trocar informações e compartilhar recursos (Soares, L.F.G)
Em um Sistema Distribuído, a existência de diversos computadores autônomos é transparente – o usuário não tem conhecimento deles. O Sistema Operacional localiza e transporta os arquivos de entrada necessários, pondo o resultado no local apropriado, além de localizar o melhor processador em um local da rede. (Tanenbaum, A.S)
Notes: <number>

## Slide 5
1 - <number>
  1.1 Redes de Computadores X Sistemas Distribuídos
  1.2 Topologias de Redes
  1.3 LANs, MANs e WANs
  1.4 O que é Internet?
   1.5 Borda da rede
   1.6 Núcleo da rede
   1.7 Acesso à rede e meio físico
   1.8 Estrutura da Internet e ISPs
   1.9 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes
   1.10 Camadas de protocolo, modelos de serviço
   1.11 História
Redes de computadores e a Internet
Notes: <number>

## Slide 6: Topologias de Redes
1 - <number>
Barra: A qualquer momento uma máquina pode realizar uma transmissão. Neste momento as outras máquinas serão impedidas de enviar algum tipo de mensagem. Será preciso criar um mecanismo de arbítrio para resolver conflitos quando máquinas quiserem fazer transmissão simultaneamente. (Tanenbaum, A.S)
Mecanismo de controle pode ser centralizado ou descentralizado. No controle centralizado, quando um host transmite os outros são impedidos de transmitir simultaneamente. No controle descentralizado, os outros hosts podem transmitir enquanto um outro já está transmitindo, ocasião em que detectado o problema inicia-se a tentativa de transmissão mais uma vez obecendo um algorítmo para evitar a repetição do problema.
Ethernet é uma rede de barramento com controle descentralizado à velocidade de 10, 100 ou 1000 Mbps tradicionalmente
Notes: <number>

## Slide 7: Topologias de Redes
1 - <number>
Host A
Host B
Host C
Host D
Servidor
Barramento, canal compartilhado
Barra
Notes: <number>

## Slide 8: Topologias de Redes
1 - <number>
Anel: Consiste em estações conectadas através de um caminho fechado. O anel não interliga as estações diretamente. Ao invés disso, há uma série de repetidores ligados por um meio físico, sendo cada estação (nó) ligada a estes repetidores.
São capazes de transmitir e receber dados em qualquer direção, mas para facilitar a implementação, geralmente transmitem em apenas uma direção para evitar o problema do roteamento.
Os repetidores são projetados para transmitir e receber dados simultaneamente, diminuindo o retardo de transmissão.
Quando uma mensagem é enviada por um nó, ela entra no anel e circula até ser retirada pelo nó de destino, ou então até voltar ao nó de origem, dependendo do protocolo implementado. No primeiro procedimento, o repetidor deve inserir um retardo sufiente para receber o endereço de destino da mensagem para então decidir se a mensagem deve ou não continuar no anel. No último procedimento, à mediada que os bits de uma mensagem vão chegando eles vão sendo despachados, podendo a rede funcionar com um atraso de um bit por repetidor.
IEEE 802.5 (Token Ring da IBM) é uma rede local popular que opera de 4 a 16 Mbps.
Notes: <number>

## Slide 9: Topologias de Redes
1 - <number>
Nó A
Nó B
Nó C
Nó D
Nó E
Anel
Repetidor
Notes: <number>

## Slide 10: Topologias de Redes
1 - <number>
Totalmente ligada: Todas as estações são interligadas entre si através de um caminho físico dedicado (Soares, L.F.G).
A troca de mensagens entre cada par de estações se dá diretamente através de um desses enlaces
Apresenta maior grau de paralelismo, contudo o custo de implementação aumenta exponencialmente com o número de estações interconectadas
Notes: <number>

## Slide 11: Topologias de Redes
1 - <number>
Totalmente Ligada
Nó A
Nó B
Nó C
Nó E
Nó D
Notes: <number>

## Slide 12: Topologias de Redes
1 - <number>
Parcialmente ligada (grafo): nem todas as ligações entre pares estão presentes, mas caminhos alternativos existem e podem ser utilizados em casos de falhas ou congestionamento em determinadas rotas (Soares, L.F.G).
No caso em que estações sem ligações físicas diretas se comunicarem, deverão de alguma forma encaminhar suas mensagens a outra estação que possa fazer a entrega da mensagem ao destino.
Notes: <number>

## Slide 13: Topologias de Redes
1 - <number>
Nó B
Nó A
Nó E
Nó D
Nó C
Parcialmente Ligada
Notes: <number>

## Slide 14: Topologias de Redes
1 - <number>
Parcialmente Ligada – Backbone da Rede da RNP em março de 2010
Notes: <number>

## Slide 15: Topologias de Redes
1 - <number>
Estrela: Cada nó (escravo) é interligado a um nó central (mestre), através do qual todas as mensagens devem passar (Soares, L.F.G.)
Nada impede que haja comunicações simultâneas, desde que as estações envolvidas não estejam ocupadas em outras comunicações.
Confiabilidade é um problema, uma vez que falhas em um nó central ocasionam a parada total do sistema
O desempenho é limitado pela capacidade de processamento do nó central.
Notes: <number>

## Slide 16: Topologias de Redes
1 - <number>
Nó Escravo A
Nó Central
Nó Escravo B
Nó Escravo C
Nó Escravo D
Estrela
Notes: <number>

## Slide 17
1 - <number>
  1.1 Redes de Computadores X Sistemas Distribuídos
  1.2 Topologias de Redes
  1.3 LANs, MANs e WANs
  1.4 O que é Internet?
   1.5 Borda da rede
   1.6 Núcleo da rede
   1.7 Acesso à rede e meio físico
   1.8 Estrutura da Internet e ISPs
   1.9 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes
   1.10 Camadas de protocolo, modelos de serviço
   1.11 História
Redes de computadores e a Internet
Notes: <number>

## Slide 18: LANs, MANs e WANs
1 - <number>
LANs – Redes Locais privadas contidas em um prédio ou campus universitário que tem no máximo poucos quilômetros de extensão. São usadas para conectar computadores pessoais e estações de trabalho em escritórios e instalações industriais, permitindo o compartilhamento de recursos e a troca de informações. (Tanenbaum, A.S)
Quanto ao tamanho, as LANs têm um tamanho restrito, com tempo de transmissão baixo e conhecido
Com relação à tecnologia de transmissão, funcionam a uma velocidade de 10 Mbps a 1 Gbps com baixo retardo (décimos de microssegundos) e apresentam pouquíssimos erros
Podem ter vários tipos de topologias (barramento, anel ou ponto a ponto)
Notes: <number>

## Slide 19: LANs, MANs e WANs
1 - <number>
MANs – Redes Metropolitanas é uma versão ampliada de uma LAN. Pode abranger um grupo de escritórios vizinhos, uma cidade inteira e pode ser pública ou privada. É capaz de transmitir dados e voz e pode estar associada à rede de televisão a cabo local.
As MANs utilizam um único meio de difusão aos quais todos os computadores encontram-se conectados
Notes: <number>

## Slide 20: LANs, MANs e WANs
1 - <number>
WANs – Redes Geograficamente Distribuídas. Abrange uma ampla área geográfica, envolvendo países e continentes
Utilizam em geral a topologia parcialmente ligada (Soares, L.F.G)
Notes: <number>

## Slide 21
1 - <number>
  1.1 Redes de Computadores X Sistemas Distribuídos
  1.2 Topologias de Redes
  1.3 LANs, MANs e WANs
  1.4 O que é Internet?
   1.5 Borda da rede
   1.6 Núcleo da rede
   1.7 Acesso à rede e meio físico
   1.8 Estrutura da Internet e ISPs
   1.9 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes
   1.10 Camadas de protocolo, modelos de serviço
   1.11 História
Redes de computadores e a Internet
Notes: <number>

## Slide 22
1 - <number>
 Milhões de elementos de
computação interligados:
hospedeiros = sistemas finais
 Executando aplicações distribuídas
 Enlaces de comunicação
fibra, cobre, rádio, satélite
taxa de transmissão = largura
de banda
 Roteadores: enviam pacotes
blocos de dados)
O que é a Internet?
Notes: <number>

## Slide 23
1 - <number>
 Protocolos: controlam o envio e a
recepção de mensagens
ex.: TCP, IP, HTTP, FTP, PPP
 Internet: “rede de redes”
fracamente hierárquica
Internet pública e Internets
privadas (intranets)
 Internet standards
RFC: Request for comments
IETF: Internet Engineering Task Force
O que é a Internet?
Notes: <number>

## Slide 24
1 - <number>
 Infra-estrutura de comunicação
permite aplicações distribuídas:
Web, e-mail, jogos, e-commerce,
compartilhamento de arquivos
 Serviços de comunicação oferecidos:
sem conexão
orientado à conexão
Serviços de Internet
Notes: <number>

## Slide 25
1 - <number>
Protocolos humanos:
 “Que horas são?”
 “Eu tenho uma pergunta.”
 Apresentações
 … msgs específicas enviadas
 … ações específicas tomadas quando msgs são recebidas ou outros eventos
Protocolos de rede:
 Máquinas em vez de humanos
 Toda atividade de comunicação na Internet é governada por protocolos
PROTOCOLOS DEFINEM OS FORMATOS, A ORDEM DAS MSGS ENVIADAS E RECEBIDAS PELAS ENTIDADES DE REDE E AS AÇÕES A SEREM TOMADAS NA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE MENSAGENS
O que é um protocolo?
Notes: <number>

## Slide 26
1 - <number>
Um protocolo humano e um protocolo de rede de computadores:
O que é um protocolo?
Notes: <number>

## Slide 27
1 - <number>
  1.1 Redes de Computadores X Sistemas Distribuídos
  1.2 Topologias de Redes
  1.3 LANs, MANs e WANs
  1.4 O que é Internet?
   1.5 Borda da rede
   1.6 Núcleo da rede
   1.7 Acesso à rede e meio físico
   1.8 Estrutura da Internet e ISPs
   1.9 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes
   1.10 Camadas de protocolo, modelos de serviço
   1.11 História
Redes de computadores e a Internet
Notes: <number>

## Slide 28
1 - <number>
 Borda da rede:
aplicações e hospedeiros
 Núcleo da rede:
roteadores
rede de redes
 Redes de acesso, meio físico:
enlaces de comunicação
Uma visão mais de perto da estrutura da rede:
Notes: <number>

## Slide 29
1 - <number>
 Sistemas finais (hospedeiros):
   Executam programas de aplicação
   Ex.: Web, e-mail
   Localizam-se nas extremidades da rede
 Modelo cliente/servidor
   O cliente toma a iniciativa enviando pedidos que são respondidos por servidores
   Ex.: Web client (browser)/ server; e-mail client/server
 Modelo peer-to-peer:
   Mínimo (ou nenhum) uso de servidores dedicados
   Ex.: Gnutella, KaZaA, Emule
As bordas da rede
Notes: <number>

## Slide 30
1 - <number>
Meta: transferência de dados entre sistemas finais.
 Handshaking: estabelece as condições para o envio de dados antes de enviá-los
   Alô: protocolo humano
   Estados de “conexão” controlam a troca de mensagens entre dois hospedeiros
 TCP - Transmission Control Protocol
   Realiza o serviço orientado à conexão da Internet
Serviço TCP [RFC 793]
 Transferência de dados confiável e seqüêncial
   Perdas: confirmações e retransmissões
 Controle de fluxo:
   Evita que o transmissor afogue o receptor
 Controle de congestionamento:
   Transmissor reduz sua taxa de transmissão quando a rede fica congestionada
Borda da rede: serviço orientado à conexão
Notes: <number>

## Slide 31
1 - <number>
Meta: transferência de dados entre sistemas finais
   O mesmo de antes!
 UDP - User Datagram Protocol [RFC 768]: oferece o serviço sem conexão da Internet
   Transferência de dados não confiável
   Sem controle de fluxo
   Sem controle de congestionamento
App’s usando TCP:
 HTTP (Web), FTP (transferência de arquivo), Telnet (login remoto), SMTP (e-mail)
App’s usando UDP:
 Streaming media, teleconferência, DNS telefonia IP
Borda da rede: serviço sem conexão
Notes: <number>

## Slide 32
1 - <number>
  1.1 Redes de Computadores X Sistemas Distribuídos
  1.2 Topologias de Redes
  1.3 LANs, MANs e WANs
  1.4 O que é Internet?
   1.5 Borda da rede
   1.6 Núcleo da rede
   1.7 Acesso à rede e meio físico
   1.8 Estrutura da Internet e ISPs
   1.9 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes
   1.10 Camadas de protocolo, modelos de serviço
   1.11 História
Redes de computadores e a Internet
Notes: <number>

## Slide 33
1 - <number>
 Malha de roteadores interconectados
 A questão fundamental:
como os dados são transferidos através da rede?
 Comutação de circuitos: usa um canal dedicado para cada conexão.
Ex.: rede telefônica
 Comutação de pacotes: dados são enviados em “blocos” discretos
O núcleo da rede
Notes: <number>

## Slide 34
1 - <number>
Recursos fim-a-fim são reservados por “chamada”
Taxa de transmissão reservada para cada conexão
Capacidade dos comutadores limita a quantidade de conexões simultâneas
 Recursos dedicados: não há compartilhamento
 Desempenho análogo aos circuitos físicos (Quality of Service – QoS garantido)
 Exige estabelecimento de conexão em cada nó existente entre os sistemas finais (PCs e estações de trabalho)
O núcleo da rede: comutação de circuitos
Notes: <number>

## Slide 35
1 - <number>
Recursos da rede (ex.: capacidade de transmissão) dividida em “pedaços”
 “Pedaços” alocados às chamadas
 “Pedaço” do recurso desperdiçado se não for usado pelo dono da chamada (sem divisão)
 Formas de divisão da capacidade de transmissão em “pedaços”
  Divisão em freqüência, frequency-division-multiplexing (FDM). O espectro de freqüência de um enlace é compartilhado entre as conexões estabelecidas através desse enlace. O enlace reserva uma banda de freqüência para cada conexão durante o período da ligação.
    Em redes telefônicas a largura dessa banda de freqüência é 4 kHz.
   Divisão temporal, time-division-multiplexing (TDM). O tempo é dividido em quadros de duração fixa, cada quadro é dividido em um número fixo de compartimentos (slots). Quando estabelece uma conexão, por meio de um enlace, a rede dedica à conexão um compartimento de tempo em cada quadro. Os compartimentos são reservados para uso exclusivo dessa conexão, e um dos compartimentos de tempo (em cada quadro) fica disponível para transmitir os dados da conexão.
O núcleo da rede: comutação de circuitos
Notes: <number>

## Slide 36
1 - <number>
Comutação de circuitos: FDM e TDM
1
Todos os compartimentos de número “1” são dedicados a um par transmissor/receptor específico
3
4
Todos os compartimentos de número “3” são dedicados a um par transmissor/receptor específico
Todos os compartimentos de número “4” são dedicados a um par transmissor/receptor específico
A quantidade de compartimentos (slots) por quadro determina a quantidade de conexões simultâneas possíveis do enlace
Notes: <number>

## Slide 37
1 - <number>
 Quanto tempo leva para enviar um arquivo de 640.000 bits do hospedeiro A para o hospedeiro B numa rede de comutação de circuitos?
 Todos os links possuem 1,536 Mbps
 Cada link utiliza TDM com 24 slots
 500 milisegundos para estabelecar um circuito fim-a-fim.
Calcule!
Exemplo numérico
Notes: <number>

## Slide 38
1 - <number>
Cada fluxo de dados fim-a-fim é dividido em pacotes
 Os recursos da rede são compartilhados em bases estatísticas
 Cada pacote usa toda a banda disponível ao ser transmitido
 Recursos são usados na medida do necessário
Contenção de recursos:
 A demanda agregada por recursos pode exceder a capacidade disponível
 Congestão: filas de pacotes, espera para uso do link
 Armazena e reenvia: pacotes se movem um “salto” por vez
 O nó recebe o pacote completo antes de encaminhá-lo
Banda passante é dividida em “slots”
Alocação fixa
Reserva de recursos
Núcleo da rede: comutação de pacotes
Notes: <number>

## Slide 39
1 - <number>
A seqüência de pacotes oriundos dos sistemas finais A e B não possui padrão específico. Os usuários alternam períodos de atividade e inatividade. A comutação de pacotes se beneficia desta característica da Web tradicional.
 multiplexação estatística
No TDM, cada hospedeiro adquire o mesmo compartimento (slot) dentro do quadro (frame) TDM
Comutação de pacotes: multiplexação estatística
Notes: <number>

## Slide 40
1 - <number>
Comutação de pacotes permite que mais usuários usem a mesma rede!
Consideremos um enlace de 1 Mbit/s
Aplicações tradicionais como acesso à Web e Correio Eletrônico
 Comutação de circuitos: 10 usuários ativos. Cada usuário:
  100 Kbits/s quando “ativo”
  Ativo 10% do tempo
  Circuito ocupado mesmo que não utilizado
 Comutação de pacotes:
   Com 35 usuários, probabilidade > 10 ativos menor que 0,0004
Comutação de pacotes x comutação de circuitos
Notes: <number>

## Slide 41
1 - <number>
A comutação de pacotes é melhor sempre?
 Ótima para dados esporádicos
   Melhor compartilhamento de recursos
   Não há estabelecimento de chamada
 Congestionamento excessivo: atraso e perda de pacotes
   Protocolos são necessários para transferência confiável, controle de congestionamento
 Como obter um comportamento semelhante ao de um circuito físico?
   Garantias de taxa de transmissão são necessárias para aplicações de áudio/vídeo
   Problema ainda sem solução (capítulo 6)
Comutação de pacotes x comutação de circuitos
Notes: <number>

## Slide 42
1 - <number>
Leva L/R segundos para enviar pacotes de L bits para o link ou R bps
 O pacote todo deve chegar no roteador antes que seja transmitido para o próximo link: armazena e reenvia
 Atraso QL/R onde Q corresponde à quantidade de enlaces entre os sistemas finais. No exemplo temos que Q = 3, logo o atraso é 3L/R
Exemplo:
L = 7,5 Mbits
R = 1,5 Mbps
atraso = 15 s
Comutação de pacotes: armazena e reenvia
Q = 3
Notes: <number>

## Slide 43
1 - <number>
 Objetivo: mover pacotes entre roteadores da origem ao destino
   Iremos estudar vários algoritmos de seleção de caminhos (capítulo 4)
Redes datagrama:
  Conceito: Qualquer rede que transmita pacotes segundo endereços de sistemas finais de destino
   O endereço de destino determina o próximo salto
   Rotas podem mudar durante uma sessão
  Analogia: dirigir perguntando o caminho
  Exemplo: Internet
Rede de circuitos virtuais:
  Conceito: Qualquer rede que transmita pacotes segundo números de circuitos virtuais.
  Cada pacote leva um número (virtual circuit ID), o número determina o próximo salto
   O caminho é fixo e escolhido no instante do estabelecimento da conexão, permanece fixo durante toda a conexão
  Roteadores mantêm estado por conexão
  Exemplos: X.25, frame relay e ATM (Asynchronous Transfer Mode)
Redes de comutação de pacotes: roteamento
Notes: <number>

## Slide 44
1 - <number>
 Rede de datagramas não é nem orientada à conexão nem não orientada à conexão
 A Internet provê serviços com orientação à conexão (TCP) e serviços sem orientação à conexão (UDP) para as aplicações.
Taxonomia da rede
Notes: <number>

## Slide 45
1 - <number>
  1.1 Redes de Computadores X Sistemas Distribuídos
  1.2 Topologias de Redes
  1.3 LANs, MANs e WANs
  1.4 O que é Internet?
   1.5 Borda da rede
   1.6 Núcleo da rede
   1.7 Acesso à rede e meio físico
   1.8 Estrutura da Internet e ISPs
   1.9 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes
   1.10 Camadas de protocolo, modelos de serviço
   1.11 História
Redes de computadores e a Internet
Notes: <number>

## Slide 46
1 - <number>
P.: Como conectar o sistema final ao roteador de borda?
Roteador de borda: primeiro roteador de um caminho entre um sistema final e qualquer outro sistema final remoto
Redes de acesso correspondem ao enlace ou enlaces físicos que conectam um sistema final a seu roteador de borda
A Rede de Acesso provê a infra-estrutura para conectar o que denominamos instalações de clientes à infra-estrutura de rede
Categorias das Redes de Acesso:
Redes de acesso residencial – ligam sistemas finais domésticos à rede
Redes de acesso institucionais (escolas, bancos, empresas) – ligam sistemas finais de uma empresa ou instituição educacional à rede
Redes de acesso móveis – ligam sistemas finais móveis à rede
Lembre-se :
 largura de banda (bits por segundo) da rede de acesso?
 Compartilhado ou dedicado?
Redes de acesso e meios físicos
Notes: <number>

## Slide 47
1 - <number>
Componentes típicos de uma rede residencial:
 Acesso discado, ADSL ou cable modem
 Roteador/firewall
 Ethernet
 Ponto de acesso sem fio
Redes residenciais
Notes: <number>

## Slide 48
1 - <number>
Formas de Acesso Residencial: Modem discado (<= 56kbps); ADSL e HFC (ambos banda larga)
Modem discado
   Ligado por uma linha telefônica analógica (par de fios de cobre trançado) a um ISP residencial ( como o UOL, Globo, Terra, etc… )
   Até 56 kbps com acesso direto ao roteador
   Não é possível navegar e telefonar ao mesmo tempo: não pode estar “sempre on-line”
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line
   Utiliza linhas telefônicas de par trançado existentes
   Maiores que 1 Mbps de upstream (hoje tipicamente < 256 kbps)
   Maiores que 10 Mbps de downstream (hoje tipicamente < 1 Mbps)
  FDM:
    50 kHz – 1 MHz para downstream – direção do usuário
    4 kHz – 50 kHz para upstream – dieção do provedor (ISP)
    0 kHz – 4 kHz para telefonia comum
   Serviço geralmente oferecido por uma companhia telefônica em parceria com um ISP
   Exemplo: Velox – Telemar
Acesso residencial: redes ponto-a-ponto
Notes: <number>

## Slide 49
1 - <number>
 HFC (hybrid fiber-coaxial cable): cabo híbrido fibra e coaxial
Extensão das redes de cabos usadas para transmissão de TV a cabo
Requer modens especiais denominados modens a cabo na residência do contratante
Os modens a cabo possuem uma porta Ethernet 10-BaseT usadas para a conexão com o PC
Assimétrico: até 30 Mbps upstream, 2 Mbps downstream
Rede de cabo e fibra liga residências ao roteador do Provedor de Acesso (ISP)
Acesso compartilhado das casas de um condomínio ou de um bairro
  Implantação disponível via companhias de TV a cabo
A rede HFC é um meio de transmissão compartilhado
Cada pacote enviado pelo terminal provedor trafega por todos os enlaces a todas as residências
Cada pacote enviado por uma residência, viaja pelo canal de subida até o terminal provedor
Tanto o canal de subida quanto de descida são compartilhados, necessitando de um protocolo para controle de acesso distribuído para coordenar transmissõs e evitar colisões.
Acesso residencial: cable modems
Notes: <number>

## Slide 50
1 - <number>
casa
Entroncamento de fibra
Arquiteturas de redes a cabo: visão geral
Terminal
casa
Entroncamento de fibra
Cabo de fibra
Cabo coaxial
Suporta de 500 a 5.000 residências
Notes: <number>

## Slide 51
1 - <number>
HFC X ADSL
Os defensores da ADSL se apressam em frisar que ela é uma conexão ponto a ponto entre a residência e o ISP. Portanto, todas as larguras de banda da ADSL são dedicadas e não compartilhadas
Os defensores do cabo, argumentam que uma rede HFC razoavelmente dimensionada provê taxas de transmissão mais altas que a ADSL
Tanto no ADSL quanto no HFC, os serviços estão sempre disponíveis para o usuário residencial.
Notes: <number>

## Slide 52
1 - <number>
 A rede local (LAN) da companhia/universidade conecta sistemas finais ao roteador de acesso
Ethernet:
 Cabo compartilhado ou dedicado conecta sistemas finais e o roteador
 10 Mbps, 100 Mbps, Gigabit Ethernet (1 Gbps e 10 Gbps)
 Usa um par de fios de cobre trançado ou cabo coaxial para conectar vários sistemas finais entre si e a um roteador de borda
 Roteador de borda é responsável pelo roteamento de pacotes cujo destino é externo à LAN
 Assim como HFC, Ethernet utiliza um meio compartilhado, de modo que usuários finais compartilham a velocidade de transmissão da LAN
 Uma tendência já consolidada é a tecnologia Ethernet compartilhada migrar para Ethernet comutada
LANs: capítulo 5
Acesso institucional (corporativo): redes locais
Notes: <number>

## Slide 53
1 - <number>
 Rede de acesso sem fio compartilhada conecta sistemas finais ao roteador através de um “ponto de acesso” conhecido como estação base
LANs sem fio:
 Os usuários sem fio transmitem e recebem pacotes para uma estação base, dentro de um raio de algumas dezenas de metros.
 A estação base encontra-se ligada à LAN com fio
 Ethernet sem fio, i.e, IEEE 802.11b (WiFi): 11 Mbps
 Padrão IEEE 802.11g pode prover uma velocidade de transmissão compartilhada de até 54 Mbps
Wide-area de acesso sem fio
 A estação base é gerenciada por um provedor de telecomunicações e atende usuários dentro de um raio de dezenas de quilômetros
 Terceira Geração das Redes Sem-fio (3G), provê acesso à Internet em grandes áreas por meio da tecnologia de comutação de pacotes, com velocidades acima de 384 kbps
 Sistemas 3G provêem acesso de alta velocidade à Web e à vídeo interativo, possivelmente com qualidade de voz melhor que a oferecida por um sistema com fio
Tecnologias:
 WAP – Wireless Access Protocol na Europa
 i-mode no Japão
 GPRS – General Packet Radio Service na Europa
Redes de acesso sem fio
Notes: <number>

## Slide 54
1 - <number>
 Bit: propaga-se entre os pares transmissor/ receptor
 Enlace físico: meio que fica entre o transmissor e o receptor
   Meios guiados:
    Os sinais se propagam em meios sólidos com caminho fixo: cobre, fibra
    Cobre:
      Par Trançado (Twisted Pair – TP)
      Cabo coaxial
    Fibra: cabo de fibra ótica
   Meios não guiados:
     Propagação livre, ex.: rádio
Meios físicos
Notes: <number>

## Slide 55
1 - <number>
Twisted Pair (TP)
 Par de fios trançados de cobre isolados, sem blindagem (UTP)
   Comumente usados em LANs, apresentando taxas de transmissão de 10 Mbps a 1 Gbps
   UTP Categoria 3: taxas de transmissão até 10 Mbps Ethernet
   UTP Categoria 5: 100 Mbps Ethernet
   As taxas de transmissão de dados dependem da bitola do fio e da distância entre transmissor e receptor
   Firmou-se como solução dominante para LANs de alta velocidade
Meio Físico: Par Trançado (Twisted Pair – TP)
Notes: <number>

## Slide 56
1 - <number>
Cabo coaxial:
 Dois condutores de cobre concêntricos e não paralelos
Configuração, isolamento e blindagem especiais para alcançar altas taxas de bits
Pode ser usado como um meio guiado compartilhado (e.g.: HFC)
Vários sistemas finais podem ser conectados diretamente ao cabo. Todos os sistemas finais recebem qualquer sinal que trafegue no cabo
HFC além de cabo de fibra ótica, usa também cabo coaxial para conectar o entroncamento de fibra às residências
Cabo de fibra óptica:
Fibra de vidro transportando pulsos de luz, cada pulso é um bit
Alta velocidade de operação:
 Alta velocidade com transmissão ponto-a-ponto com taxas que variam de dezenas a centenas de Gpbs em apenas uma fibra
 São imunes à interferência eletromagnética, têm baixísima atenuação de sinal em distâncias de até 100 Km
 Baixa taxa de erros
Repetidores bem espaçados
Estas características fizeram da fibra o meio pereferido para transmissão guiada de grande alcance, em particular cabos submarinos
Predominam em redes telefônicas de longa distância e no backbone da Internet
Para LANS, o custo dos equipamentos óticos – transmissores, repetidores e comutadores, dificulta a utilização
Meio físico: coaxial, fibra
Notes: <number>

## Slide 57
1 - <number>
 Canais de rádio carregam sinais dentro do espectro eletromagnético
 Representam um meio atraente pois sua instalação não requer cabos físicos, podem atravessar paredes
 Dão conectividade ao usuário móvel
 Potencialmente podem transmitir um sinal a longas distâncias
 Bidirecional
 No entanto, o ambiente afeta a propagação:
   Reflexão
   Obstrução por objetos
  Interferência
Canais de rádio terrestre podem ser classificados em dois grupos:
  Os de pequeno alcance que funcionam em locais próximos, abrangendo de dez a algumas centenas de metros. E.g.: LANs sem fio
  Os de longo alcance que abrangem dezenas de quilômetros. E.g.: WAP, i-mode e tecnologias 3G
Meio físico: rádio
Notes: <number>

## Slide 58
1 - <number>
 Microondas terrestre
   Canais de até 45 Mbps
LAN (ex.: IEEE 802.11)
   até 54 Mbps
Wide-area (ex.: celular)
   3G: centenas de kbps
Satélite
  Vazão do enlace até centenas de Mbps
  Um satélite de comunicação liga dois ou mais transmissores-receptores de microondas baseados na terra, denominados estações terrestres
  Um satélite recebe transmissões em uma faixa de freqüência, gera novamente o sinal utilizando um repetidor e o transmite em outra freqüência
  Dois tipos de satélites usados: geoestacionários e de baixa altitude
    Geoestacionários: ficam permanentemente sobre o mesmo lugar na terra, em órbita a uma altitude de 36.000 km
      atrasos de propagação de sinal de 250 ms
      usados na telefonia e no backbone da Internet
    Baixa altitude: posicionados próximos à terra e não ficam em um mesmo ponto sobre a terra. Giram ao redor da terra como a lua
    Para prover cobertura contínua em determinada área, é preciso colocar muitos satélites em órbita
Meio físico: rádio
Notes: <number>

## Slide 59
1 - <number>
  1.1 Redes de Computadores X Sistemas Distribuídos
  1.2 Topologias de Redes
  1.3 LANs, MANs e WANs
  1.4 O que é Internet?
   1.5 Borda da rede
   1.6 Núcleo da rede
   1.7 Acesso à rede e meio físico
   1.8 Estrutura da Internet e ISPs
   1.9 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes
   1.10 Camadas de protocolo, modelos de serviço
   1.11 História
Redes de computadores e a Internet
Notes: <number>

## Slide 60
1 - <number>
 Grosseiramente hierárquica
 No centro: ISPs de “nível-1” (ex.: UUNet, BBN/Genuity, Sprint, AT&T), cobertura national/international
Um ISP de nível 1 é uma rede como outra qualquer, possui enlaces e roteadores e está conectado a outras redes
Possuem velocidades de enlaces entre 622 Mbps e 10Gbps
Possuem abrangência internacional
Conectam-se diretamente a cada um dos outros ISPs de nível 1
Conectam-se a um grande númerode ISPs de nível 2 e a outras redes clientes
Também conhecidos como redes de backbone da Internet
Estrutura da Internet: rede de redes
Notes: <number>

## Slide 61
1 - <number>
No centro: ISPs de “nível-1”
Topologia totalmente ligada entre ISPs de nível 1
ISP Nível-1
ISP Nível-1
ISP Nível-1
O Nível-1 provê interconexão (peer) de modo privativo
NAP
O Nível-1 também provê interconexão através dos pontos de acesso (NAPs) da rede pública. NAPs podem ser operados e controlados por empresas de telecomunicações ou por um provedor de backbone da Internet
Estrutura da Internet: rede de redes
Notes: <number>

## Slide 62
1 - <number>
Rede de backbone da Sprint US
ISP de Nível-1 – ex.: Sprint
Notes: <number>

## Slide 63
1 - <number>
 ISPs de ”Nível-2”: ISPs menores (freqüentemente nacionais ou regionais)
  Conectam-se a um ou mais ISPs de Nível-1, possivelmente a outros ISPs de Nível-2
  Rede Nacional de Pesquisa – RNP
  Para alcançar a Internet, um ISP de nível 2 tem que direcionar o tráfego por um dos ISPs com o qual está conectado.
  Interconexão entre ISPs de nível 2: backbone da Telemar interligado ao da RNP, interligado ao da Embratel
ISP Nível-1
ISP Nível-1
ISP Nível-1
NAP
ISP Nível-2
ISP Nível-2
ISP Nível-2
ISP Nível-2
ISP Nível-2
ISP de Nível-2 paga ao ISP de Nível-1 pela conectividade ao resto da Internet
ISP de Nível-2 é cliente do provedor de Nível-1
ISPs de Nível-2 também provêem conexão privativamente entre si, interconexão em NAP
Estrutura da Internet: rede de redes
Notes: <number>

## Slide 64
1 - <number>
 ISPs de “Nível-3” e ISPs locais
  Última rede de acesso (“hop”) (mais próxima dos sistemas finais)
  Clientes da RNP, da Telemar, da Embratel
ISP Nível-1
ISP Nível-1
ISP Nível-1
NAP
ISP Nível-2
ISP Nível-2
ISP Nível-2
ISP Nível-2
ISP Nível-2
ISP
locad
ISP
local
ISP
local
ISP
locad
ISP
local
ISP
Nível-3
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISPs locais e de Nível-3 são clientes dos
ISPs de zonas mais altas
conectando-os ao resto da Internet
Estrutura da Internet: rede de redes
Notes: <number>

## Slide 65
1 - <number>
Dentro da rede de um ISP, os pontos em que ele se conecta a outros ISPs (seja abaixo, acima ou no mesmo nível na hierarquia) são conhecidos como pontos de presença (points of presence – POPs)
Um POP é um grupo de roteadores (um ou mais) na rede do ISP com os quais os roteadores em outros ISPs, ou em redes pertencentes a clientes do ISP, podem se conectar
Estrutura da Internet: rede de redes
Notes: <number>

## Slide 66
1 - <number>
  1.1 Redes de Computadores X Sistemas Distribuídos
  1.2 Topologias de Redes
  1.3 LANs, MANs e WANs
  1.4 O que é Internet?
   1.5 Borda da rede
   1.6 Núcleo da rede
   1.7 Acesso à rede e meio físico
   1.8 Estrutura da Internet e ISPs
   1.9 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes
   1.10 Camadas de protocolo, modelos de serviço
   1.11 História
Redes de computadores e a Internet
Notes: <number>

## Slide 67
1 - <number>
Filas de pacotes em buffers de roteadores
 Taxa de chegada de pacotes ao link ultrapassa a capacidade do link de saída
 Fila de pacotes esperam por sua vez
A
B
pacote sendo transmitido (atraso)
enfileiramento de pacotes (atraso)
buffers livres (disponíveis): pacotes chegando
descartados (perda) se não houver buffers livres
Como perdas e atrasos ocorrem?
Notes: <number>

## Slide 68
1 - <number>
1. Processamento nos nós:
   Verifica erros de bit
   Determina link de saída
2. Enfileiramento
   Tempo de espera no link de saída para transmissão
   Depende do nível de congestionamento do roteador
Quatro fontes de atraso de pacotes
Notes: <number>

## Slide 69
1 - <number>
3. Atraso de transmissão:
 R= largura de banda do link (bps)
 L= tamanho do pacote (bits)
 Tempo para enviar bits ao link = L/R
4. Atraso de propagação:
 d = comprimento do link físico
 s = velocidade de propagação no meio (~2x108 m/s)
 Atraso de propagação = d/s
Nota: “s” e “R” são medidas muito diferentes!
Atraso em redes de comutação de pacotes
Notes: <number>

## Slide 70
1 - <number>
 Carros se “propagam” a 100 km/h
 Pedágios levam 12 s para atender um carro (tempo de transmissão)
 Carro = bit; caravana = pacote
 P.: Quanto tempo levará até a caravana ser alinhada antes do 2o pedágio?
Tempo para “empurrar” a caravana toda pelo pedágio até a estrada =
12 . 10 = 120 s
 Tempo para o último carro se propagar do 1o ao 2o pedágio: 100 km/(100 km/h) = 1 h
 R.: 62 minutos
pedágio
pedágio
caravana
de 10 carros
100 km
100 km
Analogia da caravana
Notes: <number>

## Slide 71
1 - <number>
 Agora os carros se “propagam” a 1.000 km/h
 Agora o pedágio leva 1 min para atender um carro
 P.: Os carros chegarão ao 2o pedágio antes que todos os carros tenham sido atendidos no 1o pedágio?
 R.: Sim! Após 7 min, o 1o carro está no 2o pedágio e ainda restam 3 carros no 1o pedágio.
1o bit do pacote pode chegar ao 2o roteador antes que o pacote seja totalmente transmitido pelo 1o roteador!
 Veja Ethernet applet no AWL Web site
  http://wps.aw.com/aw_kurose_network_3
pedádio
pedágio
caravana de
10 carros
100 km
100 km
Analogia de caravana
Notes: <number>

## Slide 72
1 - <number>
 dproc = atraso de processamento
   Tipicamente uns poucos microssegundos ou menos
 dfila = atraso de fila
   Depende do congestionamento
 dtrans = atraso de transmissão
   = L/R, significante para links de baixa velocidade
 dprop = atraso de propagação
   Uns poucos microssegundos a centenas de milissegundos
Atraso nodal
Notes: <number>

## Slide 73
1 - <number>
 R = largura de banda do link (bps)
 L = tamanho do pacote (bits)
a = taxa média de chegada de pacotes (pacotes/s)
Bits chegam a uma taxa de La
Intensidade de tráfego = La/R (bits/s)
 La/R ~ 0: atraso médio de fila pequeno
 La/R > 1: atraso se torna grande
 La/R > 1: mais trabalho chega do que a capacidade de transmissão.
O atraso médio cresce indefinidamente!
Regra de ouro da engenharia de tráfego: projete sua rede para que a intensidade do tráfego não seja maior que 1
Atraso de filas
Notes: <number>

## Slide 74
1 - <number>
 A fila (isto é, buffer) no buffer que precede o link possui capacidade finita
 Quando um pacote chega a uma fila cheia, ele é descartado (isto é, perdido)
 O pacote perdido pode ser retransmitido pelo nó anterior, pelo sistema final do emissor, ou não ser retransmitido
Perda de pacotes
Notes: <number>

## Slide 75
1 - <number>
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
Traceroute: gaia.cs.umass.edu to www.eurecom.fr
Três medidas de atraso de
gaia.cs.umass.edu para cs-gw.cs.umass.edu
* sem resposta (perda de probe, roteador não responde)
link
transoceânico
Atrasos e rotas da Internet “real”
Notes: <number>

## Slide 76
1 - <number>
  1.1 Redes de Computadores X Sistemas Distribuídos
  1.2 Topologias de Redes
  1.3 LANs, MANs e WANs
  1.4 O que é Internet?
   1.5 Borda da rede
   1.6 Núcleo da rede
   1.7 Acesso à rede e meio físico
   1.8 Estrutura da Internet e ISPs
   1.9 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes
   1.10 Camadas de protocolo, modelos de serviço
   1.11 História
Redes de computadores e a Internet
Notes: <number>

## Slide 77
1 - <number>
Redes são complexas
 Muitos componentes:
   Hospedeiros
   Roteadores
   Enlaces de vários tipos
   Aplicações
   Protocolos
   Hardware, software
QUESTÃO:
Há alguma esperança de organizar a arquitetura de uma rede?
Ou pelo menos nossa discussão sobre redes?
Camadas de protocolos
Notes: <number>

## Slide 78
1 - <number>
 Uma série de passos
Organização de uma viagem aérea
Notes: <number>

## Slide 79
1 - <number>
Camadas: cada camada implementa um serviço
 Via suas próprias ações internas
 Confiando em serviços fornecidos pela camada inferior
Camadas de funcionalidades da companhia aérea
Notes: <number>

## Slide 80
1 - <number>
Convivendo com sistemas complexos:
A estruturação em camadas permite identificar os relacionamentos entre as partes de um sistema complexo
 Um modelo de referência em camadas permite a discussão da arquitetura
Modularização facilita a manutenção e atualização do sistema
 As mudanças na implementação de uma camada são transparentes para o resto do sistema
 Ex.: novas regras para embarque de passageiros não afetam os procedimentos de decolagem
O modelo de serviço de uma camada corresponde ao conjunto de serviços que uma camada oferece à camada superior
Problemas da arquitetura em camadas:
  Uma camada pode duplicar a funcionalidade de uma camada inferior. E.g.: muitas pilhas de protocolos oferecem serviços de recuperação de erros na camada de enlace e também fim-a-fim
  Uma funcionalidade em uma camada pode necessitar de informações disponíveis apenas em uma outra camada, o que fere o objetivo da separação em camadas. E.g.: Uma camada depende de um carimbo de tempo disponível apenas em outra camada
Por que as camadas?
Notes: <number>

## Slide 81
1 - <number>
Protocolos podem ser implemntados em hardware e/ou em software
O modelo genérico para a pilha de protocolos da Internet pode ser dividido em 5 camadas:
 Aplicação: suporta as aplicações de rede
FTP, SMTP, HTTP, DNS
 Transporte: transferência de dados hospedeiro-hospedeiro
 TCP, UDP
  TCP implementa serviço de entrega confiável de dados fim a fim utilizando o serviço de transporte não confiável da camada de Rede (IP) e adicionando funcionalidades da camada de Transporte para detectar e retransmitir mensagens perdidas
 Rede: roteamento de datagramas da origem ao destino
 IP, protocolos de roteamento
 Enlace: transferência de dados (quadros) entre elementos vizinhos da rede
 PPP, Ethernet
 Física: bits do quadro recebido da camada de enlace são transmitidos “nos fios dos canais”
Pilha de protocolos da Internet
Notes: <number>

## Slide 82
1 - <number>
Encapsulamento
Bit
Bit
Bit
Bit
Notes: <number>

## Slide 83
1 - <number>
  1.1 Redes de Computadores X Sistemas Distribuídos
  1.2 Topologias de Redes
  1.3 LANs, MANs e WANs
  1.4 O que é Internet?
   1.5 Borda da rede
   1.6 Núcleo da rede
   1.7 Acesso à rede e meio físico
   1.8 Estrutura da Internet e ISPs
   1.9 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes
   1.10 Camadas de protocolo, modelos de serviço
   1.11 História
Redes de computadores e a Internet

## Slide 84: “Pré-História das Redes”
1 - <number>
Computadores eram máquinas grandes e complexas cuja arquitetura era baseada no modelo de Von Neumann que predominaria até a década de 80
Usuários enfileiravam-se para submeter seus jobs utilizando-se de leitoras de cartão ou fitas magnéticas que eram processadas em lote (batch)
Não havia nenhuma forma de interação direta entre usuários e máquinas
Década de 50: Usuários sem nenhuma forma de interação direta com o computador

## Slide 85: “Pré-História das Redes”
1 - <number>
Avanços possibilitaram o surgimento dos primeiros terminais interativos, permitindo aos usuários acesso ao computador central através de linhas de comunicação
Os recursos de processamento e memória dos computadores era compartilhado pelos usuários graças ao mecanismo de time-sharing
Década de 60: Sistemas computacionais de grande porte, centralizados que permitiam interação com o usuário e compartilhamento de tempo de processamento através de time-sharing

## Slide 86: “Pré-História das Redes”
1 - <number>
De um sistema único, centralizado e de grande porte, partia-se para a distribuição do poder computacional
Desenvolvimento de minis e microcomputadores de bom desempenho, com requisitos menos rígidos de temperatura e umidade, permitiu a instalação de considerável poder computacional em várias localizações de uma organização
Micros e minis precisavam compartilhar recursos tais como espaço em disco e periféricos
Década de 70: Demanda por compartilhamento de recursos tais como impressora, espaço em disco entre minis e microcomputadores

## Slide 87
1 - <number>
 1961: Kleinrock - teoria das filas mostra a efetividade da comutação de pacotes
1964: Baran - comutação de pacotes para transmissão segura de voz em redes militares
  Donald Davies e Roger Scantlebury desenvolviam suas idéias sobre comutação de pacotes no National Physical Laboratory na Inglaterra
 1967: J.C.R Licklider e Lawrence Roberts, colegas de Kleinrock no MIT, lideraram a ARPAnet, primeira rede de comutação de pacotes pública, concebida pela Advanced Research Projects Agency
 1969: primeiro nó da ARPAnet operacional, utilizando comutadores de pacotes conhecidos como IMPs (Interface Message Processors)
 1972:
   ARPAnet é demonstrada publicamente
   NCP (Network Control Protocol) primeiro protocolo hospedeiro-hospedeiro
   Primeiro programa de e-mail, desenvolvido por Ray Tonlinson, da BBN
   ARPAnet cresce para 15 nós
1961-1972: primeiros princípios da comutação de pacotes
História da Internet

## Slide 88
1 - <number>
 1970: ALOHAnet rede de microondas, ligando universidades das ilhas do Havaí
 1973: tese de PhD de Metcalfe propõe a rede Ethernet
 1974: Cerf e Kahn - arquitetura para interconexão de redes
 Final dos anos 70: arquiteturas proprietárias: DECnet, SNA, XNA
Final dos anos 70: comutação com pacotes de tamanho fixo (precursor do ATM )
        TCP, UDP e IP estavam conceitualmente desenvolvidos
 1979: ARPAnet cresce para 200 nós
Princípios de interconexão de redes de Cerf e Kahn :
 Minimalismo, autonomia - não se exigem mudanças internas para interconexão de redes
Modelo de serviço: melhor esforço
Roteadores “stateless”
 Controle descentralizado
Define a arquitetura da Internet de hoje
1972-1980: Inter-redes, redes novas e proprietárias
História da Internet

## Slide 89
1 - <number>
História da Internet
Início da década de 80: Franceses lançam a MINITEL, paralelamente à ARPANET
BITNET: Processava e-mails e fazia transferência de arquivos entre diversas universidades do nordeste dos EUA
CSNET: Formada para interligar pesquisadors sem acesso à ARPAnet
1983: O TCP/IP foi adotado oficialmente como o novo padrão de protocolo de máquinas para a ARPANET em substituição ao NCP
1986: Criada a NSFNET para prover acesso a centros de supercomputação patrocinados pela NSF (velocidade inicial de 56Kbps para 1,5 Mbps)
1988: Extensões do TCP para controle de congestionamento baseado em hosts.
    DNS é desenvolvido
Final da década de 80: ARPAnet atinge 100.000 hosts
1980-1990: Proliferação das redes

## Slide 90
1 - <number>
 Início dos anos 90: ARPAnet deixou de existir
 1991: NSF retira restrições sobre o uso comercial da NSFnet (descomissionada em 1995)
 Início dos anos 90: WWW
 Hypertext [Bush 1945, Nelson 1960’s]
 HTML, HTTP: Berners-Lee
 1994: Mosaic, depois Netscape
 Final dos anos 90: comercialização da Web
Final dos anos 90-2000:
 Mais aplicações “killer”: instant messaging, P2P file sharing
segurança de redes à dianteira
 Est. 50 milhões de hospedeiros, 100 milhões de usuários
 Enlaces de backbone operando a Gbps
1990-2000: comercialização, a Web, novas aplicações
História da Internet

## Slide 91
1 - <number>
Cobriu uma “tonelada” de material!
 Internet overview
 O que é um protocolo?
 Borda da rede, núcleo, rede de accesso
   Comutação de pacotes versus comutação de circuitos
 Estrutura da Internet/ISP
 Desempenho: perda, atraso
 Camadas e modelos de serviços
 História
Você agora tem:
 Contexto, visão geral, sentimento das redes
 Mais profundidade e detalhes virão mais tarde no curso
Introdução: resumo